附件1 赛项规程文件

- 竞赛内容

- 竞赛平台

所有参赛选手使用数字孪生平台进行比赛。数字孪生平台搭配管控一体化MES系统PQFusion MES、工厂虚拟调试仿真软件PQFactory、PLC控制箱及高性能计算机设备，可以实现从MES系统客户端自定义下发生产任务到PLC控制箱，经过PLC控制箱系统逻辑处理把真实的生产信号传递给PQFactory系统, PQFactory系统根据相应控制变量属性执行仿真生产流程，同时将执行完的结果数据传递给PLC控制箱，MES系统实时采集PLC数据变量，跟踪计划生产信息，通过采集上的生产数据在MES系统中做数据存储、分析、可视化界面展示。

- 高职组仿真对象

高职组仿真对象选用华航唯实CHL-KH11-G2智能制造单元系统集成应用平台，该平台以符合《工业机器人集成应用职业技能等级标准》考核内容为设计标准，以汽车零部件（轮毂）的加工、打磨、装配、检测等工序为背景，采用高度模块化单元自由组合理念设计，主要包括执行单元、仓储单元、视觉检测单元、打磨单元、工具单元、分拣单元、压装单元、SCARA机器人单元、数控加工单元、RFID模块、总控单元等单元，每个单元间安装在可自由移动的独立台架上，布置远程IO模块通过工业以太网实现信号监控和控制协调，用以满足不同的工艺流程要求和功能实现，充分体现出系统集成的功耗、效率及成本特性。每个单元的四边均可以与其他单元进行拼接，根据工序顺序，自由组合成适合不用功能要求的布局形式，体现出系统集成设计过程中空间规划内容。

- 中职组、职工组仿真对象

中职组及职工组仿真对象均选用华航唯实CHL-KH01工业机器人操作与运维工作站，该工作站以符合《工业机器人操作与运维职业技能等级标准》考核内容为设计标准，采用模块化配置思路，主要包括机器人单元、装配单元、视觉单元、涂胶单元、码垛单元、快换工具单元、打磨单元、焊接单元、去毛刺单元、仓库单元、人机交互单元、PLC单元、离线编程单元、桌面平台单元以及气泵等。根据训练及考核任务，可快速更换不同模块，实现不同难度不同技能点的考核。部分功能采用冗余设计，可通过多种不同路径完成同一任务。

- 高职组竞赛任务

任务一：场景搭建（10分）

根据任务书要求，使用PQFactory软件打开大赛事先准备好的文件，并根据指定需求，借助软件的三维球功能，完成各单元布局设置。

任务二：机械\电气行为定义（15分）

根据任务书要求，完成虚拟工作站内部相关零件的状态机定义、传感器定义，并关联对应的变量。

任务三：IO信号配置及关联（10分）

根据任务书要求，在仿真软件内完成工作站内部传感器、执行元件、指示灯等变量地址与PLC地址匹配，完成工业机器人内部信号配置等工作内容。

任务四：工业机器人虚拟编程与调试（25分）

根据任务书要求，在虚拟工作站内完成工业机器人的轨迹设计并添加相关事件、编写程序，使其完成各个模块的动作流程。

任务五：集成系统虚拟调试（40分）

根据任务书要求，调整机器人程序，编写PLC程序，设计HMI界面，调测MES系统，完成系统联调等工作内容。

- 中职组、职工组竞赛任务

任务一：场景搭建（10分）

根据任务书要求，使用PQFactory软件打开大赛事先准备好的文件，并按照提供的布局图，借助软件的三维球功能，将各种单元模块布局到工作台上。

任务二：机械\电气行为定义（15分）

根据任务书要求，完成虚拟工作站内部相关零件的状态机定义、传感器定义，并关联对应的变量。

任务三：IO信号配置及关联（10分）

根据任务书要求，在仿真软件内完成工作站内部传感器、执行元件、指示灯等变量地址与PLC地址匹配，完成工业机器人内部信号配置等工作内容。

任务四：工业机器人虚拟编程与调试（25分）

根据任务书要求，在虚拟工作站内完成工业机器人的轨迹设计并添加相关事件、编写程序，使其完成各个模块的动作流程。

任务五：集成系统虚拟调试（40分）

根据任务书要求，调整机器人程序，编写PLC程序，设计HMI界面，调测MES系统，完成系统联调等工作内容。

二、竞赛流程

竞赛日程安排见下表，实际时间以最终竞赛指南为准。

| 日期 | 时间 | 事项 | 地点 | 参加人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月11日 | 9:00-13:00 | 参赛队报到 | 格林豪泰酒店（济南孙村新区店） | 参赛队 |
|  | 14:00-14:50 | 赛事开幕式 | 济南职业学院 | 参赛队、裁判、工作人员 |
|  | 15:00-16:00 | 领队会、抽签 | 济南职业学院 | 参赛队、裁判、工作人员 |
|  | 16:00-16:30 | 熟悉赛场 | 竞赛场地 | 参赛队、裁判长 |
| 7月12日 | 7:30-8:00 | 竞赛队伍抽签 | 竞赛场地 | 参赛队、工作人员 |
|  | 8:00-10:30 | 正式比赛 （学生组1） | 竞赛场地 | 参赛队、裁判长、现场裁判、技术人员 |
|  | 10:30-11:30 | 裁判打分 | 竞赛场地 | 裁判长、现场裁判 |
|  | 11:30-12:30 | 设备恢复 | 竞赛场地 | 技术人员 |
|  | 12：00-12：30 | 竞赛队伍抽签 | 竞赛场地 | 工作人员 |
|  | 12:30-15:00 | 正式比赛 （学生组2） | 竞赛场地 | 参赛队、裁判长、现场裁判、技术人员 |
|  | 15：00-16：00 | 裁判打分 | 竞赛场地 | 裁判长、现场裁判 |
|  | 16:00-17:00 | 设备恢复 | 竞赛场地 | 技术人员 |
|  | 16：30-17：00 | 竞赛队伍抽签 | 竞赛场地 | 工作人员 |
|  | 17:00-19:30 | 正式比赛 （学生组3） | 竞赛场地 | 参赛队、裁判长、现场裁判、技术人员 |
|  | 19：30-20：30 | 裁判打分 | 竞赛场地 | 裁判长、现场裁判 |
|  | 20:30-21:30 | 设备恢复 | 竞赛场地 | 技术人员 |
| 7月13日 | 7:30-8:00 | 竞赛队伍抽签 | 竞赛场地 | 参赛队、工作人员 |
|  | 8:00-10:30 | 正式比赛 （学生组4） | 竞赛场地 | 参赛队、裁判长、现场裁判、技术人员 |
|  | 10:30-11:30 | 裁判打分 | 竞赛场地 | 裁判长、现场裁判 |
|  | 11:30-12:30 | 设备恢复 | 竞赛场地 | 技术人员 |
|  | 12：00-12：30 | 竞赛队伍抽签 | 竞赛场地 | 工作人员 |
|  | 12:30-15:00 | 正式比赛 （职工组1） | 竞赛场地 | 参赛队、裁判长、现场裁判、技术人员 |
|  | 15：00-16：00 | 裁判打分 | 竞赛场地 | 裁判长、现场裁判 |
|  | 16:00-17:00 | 设备恢复 | 竞赛场地 | 技术人员 |
|  | 16：30-17：00 | 竞赛队伍抽签 | 竞赛场地 | 工作人员 |
|  | 17:00-19:30 | 正式比赛 （职工组2） | 竞赛场地 | 参赛队、裁判长、现场裁判、技术人员 |
|  | 19：30-20：30 | 裁判打分 | 竞赛场地 | 裁判长、现场裁判 |
|  | 20:30-21:30 | 设备恢复 | 竞赛场地 | 技术人员 |
| 7月14日 | 9:30-10:00 | 闭幕式 | 济南职业学院 | 参赛队、裁判组长 |

三、成绩评定

1、赛项裁判组负责赛项成绩评定工作，设裁判长一名，全面负责赛项的裁判和管理工作。

2、参赛选手根据赛项任务书的要求进行操作，需要裁判确认的内容必须举手经过裁判员的确认，否则不得分。

3、赛项裁判组本着“公平、公正、公开、科学、规范、透明、无异议”的原则，根据裁判的现场记录、参赛队选手的赛项任务书及评分标准，评定成绩。

四、奖项设置

职工组、学生组（中职组、高职组分开计算成绩），分别设置一、二、三等奖，以实际每组参赛选手总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别占参赛选手总数的10%、20%、30%（小数点后四舍五入），获奖选手由主办方颁发证书；

另“2022年全国智能制造虚拟仿真大赛”已获得资格赛优胜奖的选手按决赛成绩排名，其中各组别前3名的参赛校，选其中成绩最高的选手参加全国总决赛。

五、竞赛须知

（一）指导教师

1、各指导教师要发挥好协助沟通的作用，做好选手比赛期间的协调及突发事件应急处理工作。指导教师经报名、审核后确定，一经确定不得更换。

2、指导教师应认真研究和掌握本赛项比赛的技术规则和要求，指导选手做好赛前的一切准备工作。

3、指导教师应在赛后做好技术总结和工作总结。

（二）参赛选手

1、严格遵守比赛规则、比赛纪律和安全操作规程。

2、竞赛结束时应立即停止操作，不得拖延。

（三）工作人员

1、工作人员必须服从赛项组委会统一指挥，认真履行职责，做好竞赛服务工作。

2、工作人员按照分工准时上岗，不得擅自离岗，应认真履行各自的工作职责，保证竞赛工作的顺利进行。

3、竞赛期间，工作人员不得做出工作职责之外的事宜，不得利用工作之便，弄虚作假、徇私舞弊。如有上述现象或因工作不负责任的情况，造成竞赛程序无法继续进行，由赛项组委会视情节轻重，给予通报批评或停止工作，并通知其所在单位做出相应处理。